Подробная комплектация «Тёплый контур» каркасного дома

  - Строительство Объекта выполняется согласно прилагаемым чертежам по существующей технологии Подрядчика.

  - Каркас и силовые конструкции:

- Капитальные, несущие стены и перегородки – каркас из обрезной доски 40х150мм и 40х100мм;

- Высота первого этажа составляет 2,5м (+/- 5 см), высота мансарды составляет 2,3м (+/- 5 см);

- Отклонение стены от вертикали допускается не более 1,50;

- Допуск на геометрические параметры стены +/- 25 мм по длине и высоте;

- Обвязка двойная. Между фундаментом и обвязкой выполняется гидроизоляция рубероидом в два слоя;

- Первый (закладной) венец из пиленого бруса 150х150мм, монтаж к оголовкам винтовых свай сан/тех саморезами;

- Второй венец (лаги пола) из пиленого бруса 100х150мм или 100х200мм в зависимости от комплектации с шагом по чертежам проекта, но не более 590мм;

- Потолочные перекрытия (балки) выполняются из пиленого бруса 100х150мм и обрезной доски 50х150мм с шагом по чертежам проекта, но не более 590мм;

- Стропила выполняются из обрезной доски 40х150мм с шагом по чертежам проекта, но не более 590мм;

- Поднебесники размером 450-500мм;

- Черновой пол на первом этаже – обрезная доска толщиной 20мм (+/- 2 мм) первого сорта;

- Обвязка (первый, закладной венец), лаги пола (второй венец) и черновой пол первого этажа в обязательном порядке пропитываются защитным составом. Антисептик Неомид 440 ECO или его аналог;

- Весь каркас и силовые конструкции собирается на гвозди;

- Уголки, пластины и опоры балок крепятся на оцинкованные белые саморезы 41…51мм;

- Допускается стыковка бруса и доски.

  - Утепление:

- Пол 1 этажа – 150мм, ветрозащита и пароизоляция утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек А и D;

- Наружные стены 1 этажа  – 150мм, ветрозащита и пароизоляция утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек А и D;

- Фронтоны – 150мм, ветрозащита и пароизоляция утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек А и D;

- Стены мансарды – 150мм, ветрозащита и пароизоляция утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек А и D;

- Потолок мансарды – 150мм, пароизоляция утеплителя с одной стороны плёнкой Станвек D;

- Звукоизоляция перегородок и потолка первого этажа – не выполняется;

- Тип утеплителя – базальтовые плиты марки «Роклайт».

  - Кровля:

- Кровельное покрытие – «Ондулин» (цвет: _________________) (возможна замена на металлочерепицу как доп. опция);

- Обрешетка под кровлю не сплошная из обрезной доски сечением 40х100мм с шагом 250 – 350мм;

- Под «Ондулин» устанавливается плёнка Строизол;

- Поднебесники 450-500мм, подшиваются евровагонкой категории «В»;

- Снегозадерживающие элементы кровли не предусматриваются (возможны как доп. опции);

- Водосточная система не устанавливается (возможна как доп. опция).

  - Наружная отделка:

- Имитатор бруса 20х140х6000м;

- Имитатор бруса камерной сушки (14%);

- Обшиваются внешние стены и фронтоны;

- Поднебесники 450-500мм, подшиваются евровагонкой категории «В»;

- Крепление имитатора бруса горизонтально через контр-рейку (вент. фасад);

- Контр-рейка размером 20х40мм камерной сушки.

  - Внутренняя отделка не выполняется.

  - Двери:

- Входная дверь металлическая, утеплённая, производство Россия – 1 шт., размеры 860х2050мм;

- Межкомнатные двери – не устанавливаются;

  - Окна по проекту:

- Металлопластиковый двухкамерный стеклопакет. Профиль «REHAU» (цвет с двух сторон: белый);

- Размеры: 500х470(h) мм – _ шт., конфигурация: без деления, поворотно-откидная. Фурнитура «Roto»;

- Размеры: 600х1170(h) мм – _ шт., конфигурация: без деления, поворотно-откидная. Фурнитура «Axor»;

- Размеры: 1000х1170(h) мм – _ шт., конфигурация: ½ окна глухая, ½ поворотно-откидная. Фурнитура «Axor»;

- Откосы и наличники выполняются из Евровагонки;

- Отливы металлические (цвет: белый);

- Подоконники ПВХ (цвет: белый);

- Монтаж на высоте 900мм от лаг пола (Если есть малое окно, оно выравнивается по верхней линии основных окон).

  - Чистовой пол не устанавливается.

  - Лестница на второй этаж не устанавливается. Заказчику оставляется времянка, которую используют строители.

  - Крыльцо/терраса размером ____м по проекту. Настил пола - одинарная строганая доска 25-27мм с промежутком между досками (крепится оцинкованными саморезами 65…70мм). Ограждения «частокол» из обрезей доски, которая строгается по месту рубанком. Потолок подшивается евровагонкой категори «В».

  - Входная лестница одномаршевая техническая, шириной 1000мм, четыре ступени высотой 180…220мм без поручней. Выполняется из обрезей пиломатериалов.

  - Фундамент (цоколь) постройки не обшивается.

  - Обработка каркаса, силовых конструкций (кроме обвязки, лаг и чернового пола), обшивки и всех деревянных элементов
 Объекта огне-, био-, и другими составами не производится.

  - Все пиломатериалы естественной влажности (возможна камерная сушка пиломатериалов как доп. опция).