Подробная комплектация "Брус 190х140мм "под усадку"" для дома из профилированного бруса

  - Строительство Объекта выполняется согласно прилагаемым чертежам по существующей технологии Подрядчика.

  - Стены и силовые конструкции:

- Капитальные стены первого этажа выполняются из профилированного (не шлифованного) бруса естественной влажности сечением 190х140мм, профиль «финский» (прямой) (возможна камерная сушка бруса как доп. опция);

- Несущие стены и перегородки первого этажа выполняются из профилированного (не шлифованного) бруса естественной влажности сечением 140х140мм, профиль «финский» (прямой) (возможна камерная сушка бруса как доп. опция);

- Высота первого этажа составляет 18 венцов (примерно 2400мм);

- Высота второго этажа составляет 2300мм (+/- 5 см);

- Сборка венцов на деревянных нагелях (нагеля устанавливаются, примерно, через каждые 1,5 м);

- Рубка венцов в «тёплый угол»;

- Между венцами бруса прокладывается джутовый уплотнитель;

- Отклонение стены от вертикали допускается не более 20;

- Допуск на геометрические параметры стены +/- 25 мм по длине и высоте;

- Допуск на геометрические параметры партии бруса +/- 3 мм (по ширине и высоте);

- Нижняя обвязка двойная. Между фундаментом и обвязкой выполняется гидроизоляция рубероидом в два слоя;

- Первый (закладной) и второй (обвязочный) венцы выполняются из пиленого бруса 150х200мм;

- Первый венец крепится к оголовкам винтовых свай сан/тех саморезами;

- Лаги пола выполняются из пиленого бруса 100х200мм с шагом по чертежам проекта, но не более 590мм;

- Черновой пол на первом этаже – обрезная доска толщиной 20мм (+/- 2 мм);

- Первый и второй венцы, лаги пола и черновой пол первого этажа в обязательном порядке пропитываются защитным составом. Антисептик Неомид 440 ECO или его аналог;

- Потолочные перекрытия (балки) выполняются из пиленого бруса 100х150мм и обрезной доски 50х150мм с шагом по чертежам проекта, но не более 590мм;

- Второй этаж выполняется по каркасной технологии;

- Каркас второго этажа: стены, фронтоны и перегородки выполняются из обрезной доски 40х150мм и 40х100мм;

- Стропила выполняются из обрезной доски 40х150мм с шагом по чертежам проекта, но не более 850мм;

- Вся каркасная часть и силовые конструкции собирается на гвозди с применением металлических уголков, пластин и опор балок;

- Уголки, пластины и опоры балок крепятся на оцинкованные белые саморезы 41…51мм;

- Допускается стыковка бруса (пиленого и профилированного) и доски.

  - Утепление не выполняется.

  - Кровля:

- Кровельное покрытие – «Ондулин» (цвет: _________________) (возможна замена на металлочерепицу как доп. опция);

- Обрешетка под кровлю не сплошная из обрезной доски сечением 40х100мм с шагом 250 – 350мм;

- Дополнительный брусок на стропила не устанавливается;

- Под «Ондулин» устанавливается плёнка Строизол;

- Поднебесники 450-500мм, подшиваются евровагонкой категории «В»;

- Вентиляционные и снегозадерживающие элементы кровли не предусматриваются (возможны как доп. опции);

- Водосточная система не устанавливается (возможна как доп. опция).

  - Наружная отделка:

- Стены из профилированного бруса не отделываются, так как брус уже строганный и не нуждается в отделке;

- Фронтоны зашиваются имитатором бруса 18х145х6000мм камерной сушки;

- Монтаж имитатора бруса горизонтально через контр-рейку;

- Имитатор бруса принудительной сушки, категория «В», не шлифованный;

- Отделка внешних углов брусовых стен Объекта не выполняется;

- Допускается стыковка имитатора бруса и евровагонки. Место стыковок определяется Подрядчиком на своё усмотрение. Если стыковка происходит в одну линию, то она прикрывается нащельником. Если стыковка происходит «в разбежку», то она не закрывается.

  - Внутренняя отделка не выполняется.

  - Двери не устанавливаются. Намечаются проёмы.

  - Окна не устанавливаются. Намечаются проёмы.

  - Чистовой пол не устанавливается.  Выполняется только установка чернового пола.

  - Лестница на второй этаж не устанавливается. Заказчику оставляется времянка, которую используют строители.

  - Крыльцо/терраса размером ____м по проекту. Устанавливается силовой каркас с кровлей и подшивается евровагонкой категории «В» потолок. Опорные столбы устанавливаются на усадочные лифты. Настил пола и установка ограждений не производится.

  - Входная лестница одномаршевая техническая, шириной 1000мм, четыре ступени высотой 180…220мм без поручней. Выполняется из обрезей пиломатериалов.

  - Фундамент (цоколь) постройки не обшивается.

  - Обработка стен из бруса, каркаса, силовых конструкций (кроме обвязки, лаг и чернового пола), обшивки и всех деревянных элементов Объекта огне-, био-, и другими составами не производится.