Подробная комплектация "Брус 190х140мм с отделкой" для дома из профилированного бруса

  - Строительство Объекта выполняется согласно прилагаемым чертежам по существующей технологии Подрядчика.

  - Стены и силовые конструкции:

- Капитальные стены первого этажа выполняются из профилированного (не шлифованного) бруса естественной влажности сечением 190х140мм, профиль «финский» (прямой) (возможна камерная сушка бруса как доп. опция);

- Несущие стены и перегородки первого этажа выполняются из профилированного (не шлифованного) бруса естественной влажности сечением 140х140мм, профиль «финский» (прямой) (возможна камерная сушка бруса как доп. опция);

- Высота первого этажа составляет 18 венцов (примерно 2400мм);

- Высота второго этажа составляет 2300мм (+/- 5 см);

- Сборка венцов на деревянных нагелях (нагеля устанавливаются, примерно, через каждые 1,5 м);

- Рубка венцов в «тёплый угол»;

- Между венцами бруса прокладывается джутовый уплотнитель;

- Отклонение стены от вертикали допускается не более 20;

- Допуск на геометрические параметры стены +/- 25 мм по длине и высоте;

- Допуск на геометрические параметры партии бруса +/- 3 мм (по ширине и высоте);

- Нижняя обвязка двойная. Между фундаментом и обвязкой выполняется гидроизоляция рубероидом в два слоя;

- Первый (закладной) и второй (обвязочный) венцы выполняются из пиленого бруса 150х200мм;

- Первый венец крепится к оголовкам винтовых свай сан/тех саморезами;

- Лаги пола выполняются из пиленого бруса 100х200мм с шагом по чертежам проекта, но не более 590мм;

- Черновой пол на первом этаже – обрезная доска толщиной 20мм (+/- 2 мм);

- Первый и второй венцы, лаги пола и черновой пол первого этажа в обязательном порядке пропитываются защитным составом. Антисептик Неомид 440 ECO или его аналог;

- Потолочные перекрытия (балки) выполняются из пиленого бруса 100х150мм и обрезной доски 50х150мм с шагом по чертежам проекта, но не более 590мм;

- Второй этаж выполняется по каркасной технологии;

- Каркас второго этажа: стены, фронтоны и перегородки выполняются из обрезной доски 40х150мм и 40х100мм;

- Стропила выполняются из обрезной доски 40х150мм с шагом по чертежам проекта, но не более 850мм;

- Вся каркасная часть и силовые конструкции собирается на гвозди с применением металлических уголков, пластин и опор балок;

- Уголки, пластины и опоры балок крепятся на оцинкованные белые саморезы 41…51мм;

- Допускается стыковка бруса (пиленого и профилированного) и доски.

  - Утепление:

- Пол 1 этажа – 200мм, ветрозащита и пароизоляция утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек А и D;

- Потолок 1 этажа – 100 мм, пароизоляция и ветрозащита утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек D и А;

- Фронтоны – 200мм (150мм + 50мм через брусок – перекрёстное утепление), ветрозащита и пароизоляция утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек А и D;

- Стены второго этажа – 200мм, ветрозащита и пароизоляция утеплителя с двух сторон плёнкой Станвек А и D;

- Потолок второго этажа – 200мм, пароизоляция утеплителя с одной стороны плёнкой Станвек D;

- Звукоизоляция перегородок первого этажа и мансарды – 100мм, без укладки пароизоляции Станвек D  (кроме с/у);

- Тип утеплителя – базальтовые плиты марки «Роклайт».

  - Кровля:

- Кровельное покрытие – «Ондулин» (цвет: коричневый) (возможна замена на металлочерепицу как доп. опция);

- Обрешетка под кровлю не сплошная из обрезной доски сечением 40х100мм с шагом 250 – 350мм;

- Дополнительный брусок на стропила не устанавливается;

- Под «Ондулин» устанавливается плёнка Строизол;

- Поднебесники 450-500мм, подшиваются евровагонкой категории «В»;

- Вентиляционные и снегозадерживающие элементы кровли не предусматриваются (возможны как доп. опции);

- Водосточная система не устанавливается (возможны как доп. опции).

  - Наружная и внутренняя отделка:

- Стены из профилированного бруса не отделываются, так как брус уже строганный и не нуждается в отделке;

- Фронтоны зашиваются имитатором бруса 18х145х6000мм камерной сушки;

- Монтаж имитатора бруса горизонтально через контр-рейку;

- Евровагонкой 12,5х96мм(рабочая 88мм)х3м обшиваются: потолок первого этажа и весь второй этаж;

- Монтаж евровагонки к каркасу без контр-рейки не в шпунт горизонтально на оцинкованные финишные гвозди;

- Евровагонка и имитатор бруса принудительной сушки, категории «В», не шлифованные;

- Отделка внешних углов брусовых стен Объекта не выполняется;

- Допускается стыковка имитатора бруса и евровагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении. Место стыковок определяется Подрядчиком на своё усмотрение. Если стыковка происходит в одну линию, то она прикрывается нащельником. Если стыковка происходит «в разбежку», то она не закрывается.

  - Двери по проекту:

- Входная дверь металлическая, утеплённая, производство Россия – 1 шт., размеры 860х2050мм;

- Межкомнатные двери – филёнчатые, без фурнитуры. Наличники из вагонки. Размеры полотен: 0,6х2м – __шт., 0,8х2м – __ шт.;

В стенах из бруса наличники не устанавливаются, откосы не отделываются;

- В каркасных стенах наличники с двух сторон из евровагонки;

- Полотна и дверные коробки принудительной сушки (Сборка полотен на петли по месту) Фурнитура отсутствует;

- Установка дверей в стенах из бруса происходит после устройства усадочных «колод» (обсады).

  - Окна по проекту:

- Металлопластиковый двухкамерный стеклопакет. Профиль «REHAU» (цвет с двух сторон: белый);

- Размеры: 500х470(h) мм – _ шт., конфигурация: без деления, поворотно-откидная. Фурнитура «Roto»;

- Размеры: 600х1170(h) мм – _ шт., конфигурация: без деления, поворотно-откидная. Фурнитура «Axor»;

- Размеры: 1000х1170(h) мм – _ шт., конфигурация: ½ окна глухая, ½ поворотно-откидная. Фурнитура «Axor»;

- Блок дверной, размеры: 700х2000(h) мм, конфигурация: стекло. поворотно-откидная. Фурнитура «Axor»;

- Монтаж окон в брусовой части дома осуществляется после организации усадочных «колод» (обсады); 
Верхний усадочный зазор заполняется базальтовым утеплителем «Роклайт»;

- В брусовой части дома наличники и отделка откосов оконных проёмов не выполняется;

- В каркасной части дома наличники и отделка откосов оконных проёмов выполняется из евровагонки;

- Отливы металлические (цвет: белый);

- Подоконники ПВХ (цвет: белый);

- Монтаж на высоте:

Первый этаж (брусовая часть): с шестого бруса (приблизительно 800мм от лаг пола) Если есть малое окно, оно выравнивается по верхней линии основных окон, либо определяется по месте исходя из расположения рядов бруса;

Второй этаж (каркасная часть): 800мм от лаг пола;

  - Чистовой пол:

- На первом этаже и мансарде – шпунтованная доска (шпунт) принудительной сушки (до 20% влажности);

- Толщина половой доски  35 (+/- 2) мм каждой доски, количество сучков не нормируется;

- Крепится на саморезы каждая доска «в шпунт»;

- Полы не циклюются;

- На мансардном этаже в чердачном пространстве шпунт не укладывается;

- Допускается стыковка половой доски в каждой комнате. Место стыковок определяется Подрядчиком на своё усмотрение.

  - Плинтуса:

- Устанавливаются: на стыках брусовых стен и пола, на стыках каркасных стен, пола и потолка;

- Не устанавливаются: на стыках брусовых стен, на стыках брусовых стен и потолка.

  - Лестница на второй этаж деревянная «сосна», одномаршевая/двухмаршевая через площадку с перилами и резными балясинами.

Высота ступеней: 180…220мм. Ширина лестницы 800мм.

  - Крыльцо/терраса размером ____м по проекту. Опорные столбы устанавливаются на усадочные лифты. Настил пола - одинарная строганая доска 25-27мм с промежутком между досками (крепится оцинкованными саморезами 65…70мм). Ограждения «частокол» из обрезей доски, которая строгается по месту рубанком. Потолок подшивается евровагонкой категори «В».

  - Входная лестница одномаршевая техническая, шириной 1000мм, четыре ступени высотой 180…220мм без поручней. Выполняется из обрезей пиломатериалов.

  - Фундамент (цоколь) постройки не обшивается.

  - Обработка стен из бруса, каркаса, силовых конструкций (кроме обвязки, лаг и чернового пола), обшивки и всех деревянных элементов Объекта огне-, био-, и другими составами не производится.